RAD S VIŠE CILINDARA

↓

Problem blokirajućeg signala (oba upravljačka priključka glavnog razvodnika su pod tlakom.)

↓

PROJEKTIRANJE SHEMA UPRAVLJANJA

INŽENJERSKE METODE PROJEKTIRANJA

- shema se razrađuje po točno određenim pravilima pojedine metode - specifičnosti rješava konstruktor na osnovu iskustva i intuicije

MATEMATIČKE METODE PROJEKTIRANJA

- temelji se na postupcima algebre logike (Bool) - znanja iz kombinacijske i sekvencijalne logike - za vrlo složene probleme upravljanja

____________________________↓__________________________                                                                                                 
                 ↓                                                                                                             ↓

↓____________________________

____________________________________|___________________________________

|                                                                     |                                                                        |

|                                                                     |                                                                        |

|                                                                     |	                                                              |

FUNKCIJSKI PRINCIP

Pneumatski element iako trajno aktivirani na izlazu sustava daju kratkotrajni signal.

KASKADNI PRINCIP

Kaskadno uključivanje dijela graničnih prekidača preko dodatnog " I " uvjeta ostvarenog kaskadnim razvodnicima.

KORAČNI PRINCIP

Uvijek je u slijed odvijanja uključen izlaz za jedan korak, a svi ostali su isključeni. Odvijanje rada korak po korak traži više elemenata koji su integrirani u taktne module te rješavaju većinu problema.

VDMA (Festo) Udruga njem. ustanova za strojarstvo

KASKADNA metoda tvrtke MARTONAIR

TAKT metoda

- VDMA metoda

- Prema zadanom problemu zapiše se slovni zapis gibanja cilindara (npr.  A+B+B-A-).

- A+ (plus iza oznake cilindra znači da se on izvlači, a minus da se uvlači).

- Ako cilindri imaju paralelno gibanje pišu se u zapisu jedan ispod drugog  A+

B+

2. Prema zapisu cilindara napravi se dijagram "s-t", put-vrijeme koji prikazuje ovisnost

gibanja cilindara.

- Ako ima više cilindara po redosljedu se crtaju jedan ispod drugoga počevši po zapisu odozgo

- Međusobna veza među cilindrima prikaže se strelicama

- Brzina gibanja cilindra crta se konstantom duž čitavog hoda, a nagib definira brzinu gibanja:

- normalno gibanje ( kut od 45° )

- usporeno gibanje ( kut od 30° ) - ugraditi prigušnicu

- ubrzano gibanje (kut od 60° ) - ugraditi brzoispusni ventil

- mirovanje cilindra prikazuje horizontalna crta

- Dužine hodova svih cilindara nacrtamo jednakima

- Promjer cilindra ne utječe na parametre u dijagramu

- Veličine u dijagramu su bezdimenzionalne

- Svugdje gdje u dijagramu kosa linija prelazi u horizontalnu, aktivirani razvodnik ostaje uključen dok klipnjača miruje. Ako se za trajanja mirovanja aktivira razvodnik koji ima isti prvi broj (pripada istom cilindru), a drugi broj suprotne parnosti (npr. 2.2 i 2.3), onda tu nastupa blokirajući signal (na mjestu prvo spomenutog razvodnika)

- Na mjestu blokirajućeg signala ugradimo 3/2 razvodnik aktiviran zglobnim ticalom, a vraćan oprugom

- Kad kosa crta u dijagramu prelazi u kosu (vrh trokuta) nema blokirajućeg signala i tu ugradimo 3/2 razvodnik aktiviran ticalom

- Sve razvodnike odabiremo u normalno zatvorenom položaju

- Zbog lakšeg snalaženja u dijagramu zaokružimo poziciju smještaja razvodnika sa zglobnim ticalom (blokirajući signal)

- Smještaj pojedinog razvodnika u dijagramu zacrnimo točkom

- Strelica koja izlazi iz točke kazuje poziciju uključivanja idućeg cilindra (oznaka je na točki dakle poziciji razvodnika, a ne na strelici koja definira poziciju uključenja)

- Gdje kosa crta prelazi u kosu, strelicu izvedemo da izlazi i uključuje istu točku (tu je 3/2 razvodnik sa ticalom)

- Uz svaki cilindar u shemi treba postaviti ravnalo sa graničnim prekidačima

- Ako granični prekidač predstavlja 3/2 sa zglobnim ticalom onda se uz njega nacrta i strelica koja označava smjer gibanja uključivanog cilindra

- Granični prekidači 3/2 sa ticalom stavljaju se na krajnje položaje ravnala, a 3/2 sa zglobnim ticalom pomaknute prema sredini kako bi dozvolili  klipnjači da ih aktivira (da slobodno preskoči zglob) u neželjenom smjeru

- Ako 3/2 sa zglobnim ticalom postavimo u krajnji položaj on preuzima ulogu 3/2 sa ticalom

- Kada 2 puta kliknemo na razvodnik u Fluid sim-u pojavi se prozor za promjenu smjera gibanja uz granični prekidač, a kada 2 puta kliknemo na samo ticalo otvori se prozor za unos imena razvodnika

- Ako 2 puta kliknemo na ravnalo otvori se prozor za unos graničnih prekidača (ime i pozicija unosa)

- 3/2 razvodnicima sa ticalom ne možemo mjenjati smjer aktiviranja

- 3/2 razvodnicima sa zglobnim ticalom na didaktičkoj ploči smjer aktiviranja mijenjamo ugradnjom s gornje ili donje strane klipnjače uvučene za dužinu završetka klipnjače

- Sve oznake na razvodnicima možemo umjesto dvoklika mijenjati i s jednim desnim klikom odabirajući opciju properties

- KASKADNA metoda

- Pravilo o zapisu gibanja cilindara isto je kao i kod VDMA metode

- Ako redosljed cilindara pri izvlačenju zadržava isti redosljed kao pri povratku nema blokirajućeg signala

- Prvo se nacrta funkcijski krug i u njemu se označi smjer odvijanja procesa

- U smjeru kazaljke na satu u krugu nacrtamo redosljed rada cilindara

- Ako cilindri obave paralelan rad crtaju se jedan uz drugoga

- Iznad oznake svakog cilindra upisuju se granični prekidači

- Svi granični prekidači su 3/2 razvodnici sa ticalom smješteni na krajnjim pozicijama ravnala

- Ako se cilindar izvlači (A+) aktivira granični prekidač a1 , a ako se uvlači onda a0

- Tako za (B+) = (b1), a (B-) = (b0)

- Sa dvije vertikalne crte ║ (START) označi se početak ciklusa

- Krug se razdjeli u kružne isječke, ali tako da se jedan cilindar ne smije 2 puta pojaviti u istom isječku

- Svaki isječak označava jednu kaskadu

- Broj kaskadnih razvodnika (n) je za 1 manji od broja kaskada (k)     n=k-1

- Kaskadni razvodnik je ustvari 4/2 ili 5/2 razvodnik obostrano aktiviran tlačno

- Razvodnici unutar kaskade uključuju direktno cilindre u njoj prema zapisu

- Zadnji razvodnik u kaskadi, uključuje iduću kaskadu

- Kaskada aktivira direktno prvi cilindar u njoj

- Uključivanje iduće kaskade briše prethodnu kaskadu

- Svi razvodnici unutar jedne kaskade imaju priključeno napajanje na izlaz te kaskade (to je realizacija "I" funkcije pasivnim spojem)

- Ako se dva razvodnika u kaskadi aktiviraju istovremeno onda ih spojimo serijski bez obzira je li jedan od razvodnika normalno otvoren (ili čak oba)

- Ako je START prvi razvodnik u kaskadi njega aktivira ta kaskada

- Napajanje STARTA ide na izlaz kaskade samo ako je on prvi razvodnik u njoj

- Napajanje STARTA ako nije prvi razvodnik unutar kaskade ide serijski spojeno na razvodnik koji ga uključuje

- Na izlaz pojedine kaskade spaja se:

- napajanje svih razvodnika u njoj

- gibanje nekog cilindra prema zapisu iz funkcijskog kruga

- spoj uključivanja kad spojimo više kaskadnih razvodnika

Kod spoja više kaskadnih razvodnika postoji propisan način njihova spajanja:

- međusobni spoj kaskadnih razvodnika (sa radnog voda 4 prvog na

napajanje idućeg počevši od zadnje kaskade)

- pojedinu kaskadu aktivira impuls zadnjeg razvodnika u prethodnoj kaskadi

- slobodne upravljačke izlaze spojimo na izlaz (2) prethodne kaskade

- svi razvodnici koji signaliziraju uvučeni položaj klipnjače (a0,b0,c0...) u Fluid sim-u automatski dobiju simbol "zida" na ticalu i prebace se u otvoreni položaj

- ako je shema složena (više kaskada) onda na izlazu iz svake kaskade povučemo horizontalno njen pravac na koji priključimo elemente prema zapisu

- ako neki cilindar ponavlja gibanje onda se na graničnom ravnalu treba za svako ponovljeno gibanje postaviti novi set graničnih prekidača: B+B-B+B- (b1, b0, b1', b0')

- u Fluid sim-u granični prekidači prekrivaju jedan drugoga (vidi se samo zadnje upisani), a njihovo stvarno stanje znamo ako 2 puta kliknemo na ravnalo (na didaktičkoj ploči jedan par razvodnika stavimo sa gornje, a drugi par sa donje strane klipnjače)

- Ponavljanje hodova traži "ILI" uvijet ispred glavnog razvodnika cilindra koji ponavlja hod

- TAKT metoda

- Postojanje jednog izlaza u svakom koraku omogućava jednostavno rješavanje ponavljanja hodova nekog cilindra

- U tom slučaju ako neki cilindar ponavlja gibanje dovoljno je bez obzira na broj ponavljanja odabrati samo dva granična prekidača (za B, b0 i b1)

- Svi odabrani granični prekidači su 3/2 razvodnici aktivirani ticalom, a automatskim odabirom uvučenog položaja (oni sa indeksom 0) prebace se u otvoreni položaj

- Kod ponavljanja hodova izlazi iz takvog modula idu na "ILI" ventile (kojih broj ovisi o broju ponavljanja hodova)

- Napajanja svih graničnih 3/2 razvodnika idu na razdjelnik zraka

- Svaki radni korak zahtjeva 1 taktni modul

- Ako više cilindara radi paralelno za svih je zajednički jedan taktni modul

- Taktni modul se sastoji od 3/2 impulsno aktiviranog razvodnika, "I" funkcije izvedene sa 3/2 razvodnikom u pasivnom spoju i "ILI" ventila za uključivanje izlaza

- Ako "ILI" ventil isključuje izlaz modula onda je to tip taktnog modula TAA

- Ako "ILI" ventil uključuje izlaz modula onda je to tip taktnog modula TAB

- U taktni lanac možemo povezati minimalno 3 modula

- Svaki modul ima 10 priključaka

- Yn, spaja se na startni razvodnik

- Zn, Zn+1 (direktno spojeni – brišu prethodan izraz)

- 2 puta P (napajanje)

- 2 puta L (resetiranje, možemo ga ne spajati)

- X – ulaz

- A – izlaz

- Yn+1 (aktivira ga zadnje aktivirani razvodnik i on ide na napajanje starta)

- Ako se dva razvodnika koji djeluju na X priključak (ulaz u modulu) aktiviraju istovremeno povežemo ih sa "I" ventilom

- Način spajanja taktnih modula:

- sva napajanja P u seriju, a završetke na razdijelnik

- sve priključke L u seriju, a posljednji s prvim

- sve Zn priključke u seriju Zn priključke u seriju, a Zn+1 na Zn

- Yn na radni vod startnog razvodnika

- Yn+1 na napajanje startnog razvodnika

- X1, X2, X3... prema zapisu rada na radne vodove razvodnika koji ih

aktiviraju

- A1, A2, A3... na glavne razvodnike prema zapisu rada

- Ako shema ne funkcionira aktiviraj za početak 3/2 tlačno aktivirani razvodnik razvodnik unutar prvog taktnog modula (da izbriše prethodni izlaz)

- Svaki taktni modul u didaktičkoj opremi ima 4 ulaza i izlaza (A1,A2,A3,A4; X1,X2,X3,X4). Ako su nama potrebna samo 3 onda X4 prespojimo sa A4

- KOMBINACIJA METODA (najčešće kaskadna i taktna)

- Primjenjuje se kada bi zadatak tražio veći broj kaskadnih razvodnika

- Kao i kod kaskadne nacrta se i označi funkcijski krug te kretnja cilindra i aktivacija razvodnika

- Zadnje aktivirani razvodnik u kaskadi ide umjesto na spoj kaskadnog razvodnika dotične kaskade na pripadni ulaz taktnog modula i zbog lakšeg snalaženja njega zaokružimo

- Broj taktnih modula odgovara broju kaskada

- Izlaz iz taktnog modula (A) uključuje prvi cilindar u idućoj kaskadi

- Napajanje razvodnika koji uključuje kaskade (njihove ulaze u taktnom modulu) idu na razdjelnik zraka

- Napajanja ostalih razvodnika idu na izlaz A kaskade kojoj pripadaju

- Radni vod starta ide na Yn, a njegovo napajanje na Yn+1

- Ostali elementi taktnih modula spajaju se kao kod TAKT metode

- Na izlaze iz kaskada A1, A2, A3 povuku se horizontalne crte na koje spajamo aktivacije cilindara i napajanje razvodnika iz te kaskade