## Slide 1: FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE
TERMODINAMIKA
TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT
Vesna Plenča

## Slide 2: VODENA PARA KAO ENERGENT
Vodena para je značajna u tehničkoj praksi, osobito kao radni medij u parnim strojevima i kao ogrjevni fluid u mnogim industrijskim, sanitarnim i drugim toplinskim uređajima.
Vodena para potrebna za ove svrhe dobiva se isparavanjem vode na TLAKOVIMA VIŠIM od atmosferskog, u parniM kotloviMA.
w
w
w
w
kondenzatna pumpa
pumpa
turbina
pregrijač
pare
isparivač
zagrijač
vode
generator pare
spremnik
rashladna
voda
kondenzator
p1
p1
p2
p = const.
Vesna Plenča

## Slide 3: FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE
Voda
Suhozasićena para
Pregrijanapara
Vrela voda
Mokra para
prvi mjehurić pare
Voda
tw
vw
hw
sw
Vrela voda
t)
v)
h)
s)
Mokra para
tx
vx
hx
sx
pri dovođenju topline i p=const. i t=const
ISPARAVANJE
KONDENZACIJA
pri odovođenju topline i p=const. i t=const
pri dovođenju topline p=const
pri dovođenju topline p=const
ZAGRIJAVANJE
PREGRIJAVANJE
HLAĐENJE
HLAĐENJE
Suhozasićena para
t) )
v) )
h) )
s) )
Pregrijanapara
tp
vp
hp
sp
pri odovođenju topline p=const.
pri odovođenju topline
p=const.
posljednja kapljica vode
Vesna Plenča
=
=

## Slide 4: FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE
Vesna Plenča
Voda
tw – temperatura vode [0C]
vw – specifični volumen vode [m3kg-1]
hw – specifična entalpija vode [Jkg-1]
sw – specifična entropija vode [Jkg-1K-1]
T. XII/XIII
potrebna su 2 podatka,
uglavnom su to tlak i temperatura

## Slide 5: FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE
Vesna Plenča
VRELA Voda
– temperatura vrele vode [0C]
– specifični volumen vrele vode [m3kg-1]
– specifična entalpija vrele vode [Jkg-1]
– specifična entropija vrele vode [Jkg-1K-1]
potreban je 1poznati podatak,
ili tlak T. X
ili temperatura T. XI
t)
v)
h)
s)

## Slide 6: tx vx hx sx
Vesna Plenča
MOKRA PARA
– temperatura mokre pare [0C]
– specifični volumen mokre pare [m3kg-1]
– specifična entalpija mokre pare [Jkg-1]
– specifična entropija mokre pare [Jkg-1K-1]
FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE
zasićenost pare
vlažnost pare

## Slide 7: FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE
Vesna Plenča
SUHOZASIĆENA PARA
– temperatura suhozasićene pare [0C]
– specifični volumen suhozasićene pare [m3kg-1]
– specifična entalpija suhozasićene pare [Jkg-1]
– specifična entropija suhozasićene pare [Jkg-1K-1]
potreban je 1podatak,
ili tlak T. X
ili temperatura T. XI
t) )
v) )
h) )
s) )

## Slide 8: FAZE U PROIZVODNJI VODENE PARE
Vesna Plenča
PREGRIJANA PARA
tp – temperatura pregrijane pare [0C]
vp – specifični volumen pregrijane pare [m3kg-1]
hp – specifična entalpija pregrijane pare [Jkg-1]
sp – specifična entropija pregrijane pare [Jkg-1K-1]
T. XII/XIII
potrebna su 2 podatka,
uglavnom su to tlak i temperatura

## Slide 9: ZADACI:
Vesna Plenča
Odredi specifičnu entalpiju i specifičnu entropiju vode koja u kotao ulazi s tlakom od 80 [bar]
i temperaturom 20 [0C] koristeći termodinamičke tablice.
ZA VODU
T. XII/XIII
potrebna su 2 podatka,
uglavnom su to tlak i temperatura
za p=80 [bar]
t= 20 [0C]
hw = 91,3 [Jkg-1]
sw = 0,2943 [Jkg-1K-1]
POTRAŽITE PODATKE U TERMODINAMIČKIM TABLICAMA

## Slide 10: ZADACI:
Vesna Plenča
2. Odredi temperaturu i specifičnu entropiju vrele vode koja se nalazi na tlaku 120[bar]
koristeći termodinamičke tablice.
ZA VRELU VODU
T. X potreban je 1 podatak
za p=120 [bar]
t) = 342,63 [0C]
s) = 3,496 [Jkg-1K-1]
POTRAŽITE PODATKE U TERMODINAMIČKIM TABLICAMA

## Slide 11: ZADACI:
Vesna Plenča
3. Odredi specifični volumen i specifičnu entalpiju pregrijane pare koja se nalazi na tlaku 120[bar] i temperaturi 500 [0C) koristeći termodinamičke tablice.
ZA PREGRIJANU PARU
T. XII/XIII
potrebna su 2 podatka,
uglavnom su to tlak i temperatura
za p=120 [bar]
t= 500 [0C]
vp = 0,02681 [m3kg-1]
hp = 3347 [Jkg-1]
POTRAŽITE PODATKE U TERMODINAMIČKIM TABLICAMA

## Slide 12: SAMOVREDNOVANJE
ZAOKRUŽI TOČAN ODGOVOR NA PITANJE KAKO RAZUMIJEŠ PREZENTIRANO :
Vesna Plenča
GLUMIM DA ZNAM
ZNAM
ZNAM DA NE ZNAM

## Slide 13: SAMOVREDNOVANJE
AKO TVOJ ODGOVOR NIJE ZNAM, PROUČI PREZENTACIJU JOS JEDNOM
Vesna Plenča
OSTANI POZITIVAN,
BUDI NEGATIVAN.
ZDRAVI I VESELI BILI!